HS11X丝扣防污隔断阀(倒流防止器) 
 
HS41X倒流防止器（防污隔断阀）是根据目前供水管网，因回流造成严重污染情况；我单位引进国外先进技术自行研制开发的、安全可靠、防止饮用水回流污染的新疑水力控制阀门，以确保生活饮用的卫生和安全，以填补国内阀门领域的空白。第一、二级止回阀主要有阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。普通型为两个止回阀串联而成，无安全排水。次产品结构具有合理性、使用方便、密封性能强、坚固耐用及造型美观等特点。倒流防止器产品广泛用于电力、冶金、石油、化工、煤气、城建、造纸、纺织、医药、食品、船舶、给排水、能源、钻探等部门。倒流防止器主要阀门零件材质如下：
零件名称 材质 
阀体、阀盖 铸铁、碳钢、不锈钢 
阀瓣 碳钢、不锈钢、丁腈橡胶 
阀杆 铝青铜、铬不锈钢 
膜片 丁腈橡胶 
膜片压板 碳钢、不锈钢 
弹簧 不锈钢

二、倒流防止器主要技术参数
公称压力：1.0～2.5MPa
公称通径：50～800mm
适用介质：水
适用温度：0～80℃
法兰标准：GB/T 17241.6-1998　GB/T 9113.4-88
试验标准：GB/T 13927　API598
三、倒流防止器主要外园尺寸：

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 458 | 482 | 551 | 653 | 735 | 793 | 1008 | 1186 | 1340 | 1505 | 1670 | 1886 | 1986 | 2318 |
| H | 210 | 235 | 264 | 308 | 356 | 400 | 503 | 595 | 705 | 705 | 905 | 910 | 921 | 1200 |

四、倒流防止器调试步骤
    在正式安装倒流防止器之前,应彻底冲洗所有管道以排除其它不相关的麻烦,安装完毕后,初步启使用时,为了防止剧烈动作时损伤O形圈移位和内部组件的损伤,有必要遵循以下步骤:关闭出口闸阀,慢慢打开进水闸阀,主水缓慢充满阀内腔,打开各个测试球除阀腔内的空气,待阀腔充满水后,慢慢打开出水闸阀,让水充满整个管路.