用途及特点

气动卫生型蝶阀采用标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。

其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、可以任何位置安装，维修方便。
4、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

阀门主要技术参数

| 公称通径 | DN（mm） | 15～150 |
| --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN（MPa） | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
|  | 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用介质 | 空气、水、蒸气、油品等。 |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
| 连接方式 | 快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式等 |
| 标 准 | ISO、DIN、SMS |

阀体主要零件的材质

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 304、316、316L |
| 蝶板 | 304、316、316L |
| 密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 304、316、316L |
| 填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |

气动执行器主要技术参数

| 气动执行器 | 型号 | QW系列、AT系列 |
| --- | --- | --- |
|  | 气源压力 | 0.4 ～ 0.8 MPa |
|  | 最大回转角度 | 90°～92° |
|  | 回信器 | AC220V AC110V DC24V |
|  | 控制信号 | 电信号：0～0Ma 4 ～20Ma 气信号：0.02 ～0.1 MPa |
|  | 控制气源 | 洁净、干燥压缩空气 |
|  | 工作温度 | -20℃ ～ +90℃ |

气动执行器主要部件材料

| 零件名称 | 缸体 | 端盖 | 活塞 | 轴 | O型圈 | 指示轴 | 螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QW系列 AT系列 | 铝合金型材 （硬质阳极氧化） | 压铸铝合金 （环氧树脂喷涂） | 压铸铝 | 钢 （镀镍磷合金） | NBR | ABC | SUS304 |

附件的选项

根据不同控制和要求可选择下列附件：
切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构：手操机构