D641W气动通风蝶阀

产品型号：D641W
产品名称：气动通风蝶阀
产品特点：D641W气动通风蝶阀 D641W气动通风蝶阀,气动通风蝶阀,气动蝶阀产品广泛应用于市政建设、农田水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食品、航运、医药和轻纺等各个领域。
D641W气动通风蝶阀的详细资料：

用途及特点 本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为： 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。 3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。 采用标准 设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998 法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 结构长度 h:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 执行机构 采用新型系列GT型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。 6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。 7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。 附件的选项 根据不同控制和要求可选择下列附件： 切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。 调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。 气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。 手动机构：HVSD手操机构 主要技术参数 公称通径 DN（mm） 50～2000 公称压力 PN（MPa） 0.05 0.25 0.6 试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9 密封试验 ≤1.5%泄漏量 适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等。 适用温度 气传动、电传动。 主要零件的材质 零件名称 材料 阀体 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 蝶板 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 密封圈 与阀体相同 阀杆 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 填料 氟塑料、柔性石墨 外形尺寸 公称通径 结构长度 （标准值） 外形尺寸 （参考值） 连接尺寸 （标准值） 重量 （kg） 0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa 毫米 英寸 L H H0 A B D D1 n-d D D1 n-d 50 2 108 70 337 180 65 140 110 4-14 140 110 4-14 16 65 21/2 112 80 357 180 65 160 130 4-14 160 130 4-14 17 80 3 114 95 385 180 65 190 150 4-18 190 150 4-18 19 100 4 127 105 405 180 65 210 170 4-18 210 170 4-18 22 125 5 140 120 483 245 72 240 200 8-18 240 200 8-18 27 150 6 140 132 508 245 72 265 225 8-18 265 225 8-18 31 200 8 152 160 566 245 72 320 280 8-18 320 280 8-18 47 250 10 165 187 623 245 72 375 335 12-18 375 335 12-18 68 300 12 178 220 750 355 93 440 395 12-22 440 395 12-22 79 350 14 190 245 803 355 93 490 445 12-22 490 445 12-22 130 400 16 216 270 852 355 93 540 495 16-22 540 495 16-22 141 450 18 222 297 907 355 93 595 550 16-22 595 550 16-22 190 500 20 229 322 960 355 93 645 600 20-22 645 600 20-22 225 600 24 267 377 1080 550 350 755 705 20-26 755 705 20-26 245 700 28 292 430 1185 550 350 860 810 24-26 860 810 24-26 320 800 32 318 487 1300 550 350 975 920 24-30 975 920 24-30 405 900 36 330 537 1400 550 350 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 500 1000 40 410 587 1500 550 350 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 700 1200 48 470 702 1825 600 350 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 750